## Slide 1: DỰ BÁO NHIỆT ĐỘ SAU 3 GIỜ TRÊN FPGA
Mô hình tuyến tính từ các giá trị quá khứ
CE436 / BÁO CÁO ĐỀ XUẤT / BUỔI 1
Dữ liệu quá khứ
Hiện tại
+3 giờ
3 thành viên · 12 tuần · C++ + Verilog/SystemVerilog
Notes: Em xin chào thầy và các bạn. Nhóm em đề xuất đồ án dự báo nhiệt độ sau ba giờ trên FPGA, sử dụng mô hình tuyến tính từ các giá trị quá khứ. Đây là một hướng cụ thể trong chủ đề Weather Pattern Forecasting on FPGA using Time Series Analysis mà thầy giao. Nhóm gồm ba thành viên và dự kiến thực hiện trong mười hai tuần, với hai phần chính là chương trình C++ và mạch viết bằng Verilog hoặc SystemVerilog.
Ở buổi đầu, nhóm trình bày bài toán sẽ giải quyết, nguyên lý tính dự báo, cách chuyển phép tính thành mạch và kế hoạch kiểm chứng. Những công thức, kiến trúc và mốc công việc sau đây đang ở mức đề xuất. Nhóm chưa có hệ số huấn luyện, số liệu độ chính xác hay kết quả chạy board để công bố. Sau phần trình bày, nhóm mong nhận góp ý về phạm vi, board và mức demo cần đạt.

## Slide 2: Một bài toán có thể kiểm chứng
CHỦ ĐỀ THẦY GIAO
Weather Pattern Forecasting on FPGA using Time Series Analysis
ĐẦU VÀO
Nhiệt độ theo giờ tại một địa điểm, đến thời điểm t
ĐẦU RA
Một dự báo nhiệt độ tại t + 3 giờ Đơn vị: °C
Vì sao chọn mô hình tuyến tính?
Phép tính rõ ràng, dễ đối chiếu C++ ↔ RTL trong kế hoạch 3 tháng.
Phạm vi lõi: một biến, hệ số cố định. Độ ẩm/áp suất chỉ mở rộng khi còn thời gian. FPGA phục vụ thực hành DSP và RTL; chưa khẳng định lợi ích tốc độ cho dữ liệu theo giờ.
Notes: Chủ đề dự báo thời tiết khá rộng vì có nhiều đại lượng như nhiệt độ, độ ẩm, áp suất và lượng mưa. Với thời gian ba tháng, trong đó nhóm còn phải học kiến thức DSP, nhóm chọn trước một đại lượng là nhiệt độ tại một địa điểm. Đầu vào là chuỗi nhiệt độ được ghi theo giờ, tính đến thời điểm hiện tại t. Đầu ra là một giá trị ước lượng nhiệt độ tại thời điểm ba giờ sau đó, có đơn vị độ C.
Nhóm chọn mô hình tuyến tính vì từng phép tính có thể giải thích, viết lại trong C++ và đối chiếu với RTL. Đây là lựa chọn về phạm vi thực hiện; nhóm chưa khẳng định mô hình tuyến tính là mô hình dự báo tốt nhất. Phần lõi chỉ dùng nhiệt độ và các hệ số cố định. Nếu hoàn thành sớm, nhóm mới cân nhắc bổ sung độ ẩm hoặc áp suất để kiểm tra có giảm sai số hay không.
Dữ liệu đầu vào chỉ thay đổi theo giờ nên nhóm cũng chưa có cơ sở nói rằng bài toán này cần FPGA để tăng tốc. Giá trị của đồ án là thực hành chuỗi xử lý từ mô hình số đến hiện thực số cố định và kiểm chứng trên phần cứng.

## Slide 3: C++ học hệ số, FPGA tính dự báo
OFFLINE / MÁY TÍNH
CSV nhiệt độ
C++ huấn luyện
Hệ số a, b, c
Làm sạch → baseline → tìm hệ số → reference số cố định + test vector
KHI CHẠY / HỆ SỐ GIỮ CỐ ĐỊNH
Mẫu T(t)
FPGA
Dự báo T̂(t+3)
Lưu lịch sử · tính toán · xuất kết quả
BÀN GIAO: C++ · RTL · Testbench · Demo board · Báo cáo sai số và tài nguyên
Notes: Toàn bộ hệ thống có thể chia thành giai đoạn chuẩn bị trên máy tính và giai đoạn tính dự báo trên FPGA. Trong giai đoạn offline, chương trình C++ đọc dữ liệu CSV, kiểm tra và làm sạch chuỗi thời gian. Từ dữ liệu này, chương trình tạo các cách dự báo đơn giản làm mốc so sánh, sau đó tìm ba hệ số a, b và c của mô hình đề xuất.
C++ còn có một nhiệm vụ quan trọng là tạo mô hình tham chiếu số cố định và bộ dữ liệu kiểm tra. Mô hình tham chiếu sẽ mô phỏng cùng quy tắc số học mà RTL sử dụng. Khi chạy trên FPGA, các hệ số đã được xác định và giữ cố định. Mạch nhận từng mẫu nhiệt độ, lưu lịch sử cần thiết, tính dự báo và xuất kết quả. Việc học hệ số không nằm trong phạm vi lõi FPGA của phương án này.
Đầu ra cuối kỳ vì vậy gồm chương trình C++, mạch RTL, testbench, demo trên board và báo cáo đánh giá. Báo cáo sẽ trình bày riêng sai số dự báo, sai lệch số cố định và tài nguyên phần cứng, để mỗi kết quả đều có phép đối chiếu phù hợp.

## Slide 4: Bốn mốc quá khứ, một đích +3 giờ
Nguồn dự kiến: NASA POWER • T2M theo giờ
Dữ liệu lưới; tọa độ và khoảng dữ liệu chưa chốt. Kiểm tra giờ thiếu/lặp, mốc giờ và đơn vị.
t−24
t−21
t−3
t
t+3
t + 3 − 24 = t − 21
Mốc t−21 là cùng giờ ngày trước của thời điểm cần dự báo.
Giữ 25 mẫu liên tiếp. FPGA chỉ thấy dữ liệu đến t; T(t+3) dùng để đánh giá. Sơ đồ thể hiện thứ tự mốc, không theo tỷ lệ khoảng cách thời gian.
Nguồn dự kiến: NASA POWER — tài liệu API theo giờ
Notes: Nguồn dữ liệu nhóm dự kiến sử dụng là NASA POWER, với biến nhiệt độ T2M theo giờ. Đây là dữ liệu trên lưới gắn với tọa độ được chọn, không phải nhiệt độ đo bởi một cảm biến đúng tại điểm đó. Nhóm chưa chốt tọa độ và khoảng thời gian lấy dữ liệu. Trước khi tạo mẫu, cần thống nhất mốc thời gian, kiểm tra giờ thiếu hoặc bị lặp và kiểm tra đơn vị nhiệt độ. Tài liệu API theo giờ đã được liên kết ngay trên slide.
Sơ đồ này biểu diễn thứ tự các mốc, không biểu diễn khoảng cách theo tỷ lệ. Ở thời điểm t, nhóm dùng nhiệt độ hiện tại, ba giờ trước, hai mươi mốt giờ trước và hai mươi bốn giờ trước. Mốc dễ nhầm nhất là t trừ hai mươi mốt. Vì mục tiêu nằm ở t cộng ba, thời điểm cùng giờ của ngày hôm trước sẽ là t cộng ba trừ hai mươi bốn, tức t trừ hai mươi mốt.
Để truy cập được đến t trừ hai mươi bốn, bộ đệm cần giữ hai mươi lăm mẫu liên tiếp, tính cả mẫu hiện tại. Nhiệt độ thực tại t cộng ba chỉ dùng làm nhãn huấn luyện hoặc đánh giá; nó không được đưa vào đầu vào dự báo tại thời điểm t.

## Slide 5: Mô hình tuyến tính từ quá khứ
T̂(t+3) = T(t−21) + a[T(t)−T(t−24)]
+ b[T(t)−T(t−3)] + c
T(t−21)
Mốc cùng giờ ngày hôm trước
a[T(t)−T(t−24)]
Hiệu chỉnh chênh lệch so với ngày trước
b[T(t)−T(t−3)]
Hiệu chỉnh biến thiên trong 3 giờ gần nhất
c: độ lệch hằng. a, b, c được tìm offline trên C++ và giữ cố định khi FPGA chạy. Đây là mô hình đề xuất cần đánh giá; chưa có hệ số hoặc kết quả thực nghiệm.
Notes: Mô hình đề xuất bắt đầu từ nhiệt độ cùng giờ ngày hôm trước, tức T tại t trừ hai mươi mốt. Nhóm dùng giá trị này làm mốc nền, rồi cộng hai phần hiệu chỉnh và một độ lệch hằng c. Dấu mũ trên T biểu thị đây là giá trị dự báo, chưa phải nhiệt độ thực.
Phần hiệu chỉnh thứ nhất lấy nhiệt độ hiện tại trừ nhiệt độ cùng giờ hôm trước, rồi nhân với hệ số a. Nếu hôm nay nóng hoặc lạnh hơn hôm trước tại giờ hiện tại, đại lượng này thể hiện sự chênh lệch đó. Phần thứ hai lấy nhiệt độ hiện tại trừ nhiệt độ ba giờ trước, rồi nhân với b. Đại lượng này mô tả biến thiên gần đây. Hệ số c cho phép mô hình có thêm một mức dịch cố định, có cùng đơn vị nhiệt độ; a và b không có đơn vị.
Ba hệ số được ước lượng trên dữ liệu lịch sử bằng C++. Các giải thích trực quan giúp hình thành giả thuyết mô hình, nhưng không bảo đảm các đặc trưng này sẽ dự báo tốt. Nhóm phải kiểm tra trên dữ liệu mới và so với baseline trước khi kết luận. Trong phạm vi hiện tại, FPGA chỉ thực hiện công thức với những hệ số đã học.

## Slide 6: Một lượt dự báo được tính thế nào?
MINH HỌA GIẢ ĐỊNH — nhiệt độ và hệ số dưới đây chưa phải kết quả thực nghiệm.
T(t−24)=19°C T(t−21)=21°C T(t−3)=18°C T(t)=20°C
Hệ số minh họa: a = 0,5; b = 0,2; c = 0°C
21 + 0,5 × (20−19) + 0,2 × (20−18)
= 21 + 0,5 + 0,4
21,9°C
Mạch cần thực hiện: trừ → nhân hệ số → cộng
Notes: Để minh họa một lần tính, giả sử nhiệt độ hai mươi bốn giờ trước là mười chín độ, hai mươi mốt giờ trước là hai mươi mốt độ, ba giờ trước là mười tám độ và hiện tại là hai mươi độ. Giả sử a bằng không phẩy năm, b bằng không phẩy hai và c bằng không. Tất cả các giá trị này được chọn để giải thích phép tính, chưa phải dữ liệu hay hệ số đo được.
Hiệu liên ngày là hai mươi trừ mười chín, bằng một độ. Nhân với a, phần hiệu chỉnh thứ nhất bằng không phẩy năm độ. Hiệu ba giờ gần nhất là hai mươi trừ mười tám, bằng hai độ; nhân với b cho không phẩy bốn độ. Cộng hai phần này vào mốc nền hai mươi mốt độ, ta được dự báo hai mươi mốt phẩy chín độ C.
Ví dụ này cho thấy lõi phần cứng cần thực hiện các phép trừ, nhân hệ số rồi cộng. Giá trị dự báo không được xem là đúng chỉ vì phép tính đúng. Muốn biết dự báo tốt đến đâu, sau đó vẫn phải so với nhiệt độ thực tại thời điểm mục tiêu.

## Slide 7: Học quá khứ, kiểm tra tương lai
x₁ = T(t)−T(t−24) x₂ = T(t)−T(t−3)
y = T(t+3)−T(t−21)
C++ tìm a, b, c bằng bình phương tối thiểu: y ≈ a x₁ + b x₂ + c
01 TRAIN
Tìm hệ số trên dữ liệu cũ
02 VALIDATION
Chọn đặc trưng và cấu hình
03 TEST
Đánh giá cuối trên giai đoạn mới
Chia theo thời gian của nhãn; nhãn train không đi vào giai đoạn validation/test. Có thể dùng lịch sử đã quan sát ở giai đoạn trước. Chưa chốt tỷ lệ hoặc khoảng dữ liệu. Các vùng trên chỉ thể hiện thứ tự; C++ có thể dùng thư viện Eigen để giải least squares.
Tài liệu triển khai: Eigen — Solving linear least squares systems
Notes: Để tìm hệ số, nhóm chuyển công thức dự báo về bài toán hồi quy đơn giản hơn. Đặc trưng x một là chênh lệch nhiệt độ hiện tại với cùng giờ hôm trước; x hai là chênh lệch với ba giờ trước. Nhãn y là nhiệt độ thực ba giờ sau trừ đi nhiệt độ cùng giờ ngày trước của thời điểm mục tiêu. Khi đó cần tìm a, b và c để biểu thức a nhân x một cộng b nhân x hai cộng c gần y nhất trên tập huấn luyện, theo tiêu chuẩn bình phương tối thiểu.
Dữ liệu được chia thành ba giai đoạn theo thời gian. Train dùng tìm hệ số. Validation dùng xem đặc trưng và cấu hình nào phù hợp. Test là giai đoạn mới hơn được giữ lại để đánh giá cuối. Nhóm chưa chốt tỷ lệ chia vì còn phụ thuộc độ dài và chất lượng dữ liệu.
Một điểm cần chú ý là chia theo thời gian của nhãn: nhãn của mẫu train không được sang giai đoạn validation hoặc test. Tuy nhiên, lịch sử đã quan sát ở giai đoạn trước vẫn có thể dùng làm đầu vào dự báo ở giai đoạn sau. Các vùng trên slide chỉ thể hiện thứ tự, không thể hiện tỷ lệ. Nhóm có thể dùng Eigen trong C++ để giải bài toán bình phương tối thiểu; tài liệu triển khai được liên kết phía dưới.

## Slide 8: Hai thước đo, hai câu hỏi riêng
DỰ BÁO CÓ ÍCH KHÔNG?
MẠCH CÓ TÍNH ĐÚNG?
So cùng tập test:
Giữ nguyên hiện tại: T(t)
Cùng giờ ngày trước: T(t−21)
Mô hình nhóm đề xuất
MAE (°C)
Trung bình sai số tuyệt đối giữa dự báo và nhiệt độ thực.
Chưa cam kết thắng baseline.
Float ↔ fixed
Đo sai lệch do lượng tử hóa.
RTL ↔ reference fixed
Khớp bit với đúng valid và latency.
LUT / FF / DSP / latency
Lấy từ kết quả tổng hợp mạch.
Ngưỡng sai lệch lượng tử hóa chốt sau thử nghiệm.
Nguồn baseline: Forecasting: Principles and Practice — Simple forecasting methods
​
​
Notes: Nhóm sẽ đánh giá hai câu hỏi riêng. Câu thứ nhất là mô hình có tạo ra dự báo hữu ích hơn những cách đơn giản hay không. Baseline thứ nhất dự báo bằng nhiệt độ hiện tại T tại t. Baseline thứ hai dự báo bằng nhiệt độ cùng giờ ngày hôm trước của thời điểm mục tiêu, tức T tại t trừ hai mươi mốt. Hai baseline và mô hình nhóm phải được đánh giá trên đúng cùng tập test và cùng các thời điểm hợp lệ.
Thước đo chính dự kiến là MAE, tức lấy trị tuyệt đối của sai số mỗi lần dự báo rồi tính trung bình. Vì nhiệt độ dùng độ C, MAE cũng có đơn vị độ C. Hiện chưa có số liệu để khẳng định mô hình sẽ thắng baseline. Nếu kết quả không tốt hơn, nhóm vẫn cần báo cáo đúng và phân tích giới hạn.
Câu thứ hai là phần cứng có thực hiện đúng phép tính đã đặc tả hay không. Nhóm đo sai lệch giữa C++ số thực và số cố định để thấy tác động của lượng tử hóa. Sau đó yêu cầu RTL khớp bit với reference số cố định khi xét đúng valid và latency. Các số LUT, FF, DSP và độ trễ lấy từ kết quả tổng hợp. Ngưỡng sai lệch lượng tử hóa sẽ được chốt sau thử nghiệm, không đặt một con số tùy ý ở buổi đề xuất.

## Slide 9: Số cố định bắt đầu từ miền giá trị
C++ SỐ THỰC
Mốc đối chiếu của mô hình
PHÂN TÍCH TRƯỚC KHI CHỌN BIT
Miền nhiệt độ · miền hệ số · tổng trung gian
Chưa chốt Q format khi chưa có dữ liệu và hệ số.
C++ FIXED VÀ RTL DÙNG CÙNG QUY TẮC
Số có dấu · số bit phần lẻ · độ rộng tích và tổng
Vị trí dịch bit · làm tròn · xử lý tràn: saturation hoặc wrap
Reference C++ mô phỏng từng bước số học mà RTL thực hiện.
Kiểm tra nhiệt độ âm, biên biểu diễn và tràn số. Sai số dự báo so với thực tế và sai lệch fixed so với float là hai đại lượng khác nhau.
Notes: Mô hình ban đầu được tính bằng số thực trong C++ để thuận tiện nghiên cứu. Khi chuyển sang FPGA, nhóm dự kiến dùng số cố định. Trước hết phải xem nhiệt độ nằm trong khoảng nào, các hệ số lớn đến đâu và tổng trung gian có thể tăng lên bao nhiêu. Từ đó mới chọn số bit có dấu và số bit phần lẻ. Vì chưa có dữ liệu và hệ số thực nghiệm, nhóm chưa chốt một Q format cụ thể.
Việc thống nhất định dạng đầu vào và đầu ra vẫn chưa đủ. Nhóm còn phải quy định độ rộng của tích và tổng, vị trí dịch bit, cách làm tròn và cách xử lý tràn. Saturation nghĩa là chặn tại biên biểu diễn; wrap là giữ các bit theo độ rộng quy định. Chọn cách nào phải được ghi thành đặc tả và dùng giống nhau trong C++ fixed và RTL.
Mô hình tham chiếu cần làm đúng từng bước như mạch, kể cả những chỗ giảm độ rộng. Các trường hợp nhiệt độ âm, biên biểu diễn và tràn số được kiểm tra có chủ đích. Nhóm sẽ luôn tách sai số dự báo so với thực tế khỏi sai lệch do số cố định so với số thực, vì hai loại sai số có nguyên nhân khác nhau.

## Slide 10: Từ lịch sử mẫu đến lõi số học
Nhận mẫu T(t)
BUFFER 25 MẪU
T(t−24)…T(t)
Các tap cần đọc:
t−24, t−21, t−3, t
[T(t)−T(t−24)] × a
[T(t)−T(t−3)] × b
+
T(t−21), c
T̂(t+3)
Sơ đồ chức năng; cách bố trí bộ nhân chưa chốt.
Clock + valid điều khiển nhận mẫu. Chỉ tạo dự báo khi đủ 25 mẫu hợp lệ. Hệ số cố định; chọn dùng chung hay song song bộ nhân sau khi biết board. Trễ 1 mẫu = 1 giờ dữ liệu. Latency mạch tính bằng chu kỳ clock, không phải chờ 3 giờ.
Notes: Sơ đồ này là kiến trúc chức năng dự kiến của lõi tính toán. Mỗi khi một mẫu mới hợp lệ đến, bộ đệm cập nhật lịch sử và cho phép đọc các mốc hiện tại, ba giờ trước, hai mươi mốt giờ trước và hai mươi bốn giờ trước. Bộ đệm giữ hai mươi lăm mẫu liên tiếp; trước khi đủ dữ liệu, mạch chưa được báo một dự báo hợp lệ.
Nhánh thứ nhất tạo hiệu liên ngày rồi nhân a. Nhánh thứ hai tạo hiệu ba giờ rồi nhân b. Khối cộng nhận hai kết quả, cộng với nhiệt độ tại t trừ hai mươi mốt và độ lệch c. Đầu ra là dự báo cho t cộng ba. Hai nhánh trên slide mô tả phép toán, chưa có nghĩa bắt buộc phải dùng hai bộ nhân chạy song song. Nhóm sẽ quyết định dùng chung hay song song sau khi biết board và các giới hạn tài nguyên.
Clock điều khiển hoạt động mạch, còn valid cho biết khi nào một mẫu thật sự được nhận. Cần phân biệt hai khái niệm thời gian: trễ một mẫu ở đây tương ứng một giờ trong chuỗi dữ liệu; độ trễ tính toán của mạch được tính bằng chu kỳ clock. Mạch không phải chờ ba giờ thực để tạo giá trị dự báo.

## Slide 11: Ba tầng kiểm chứng
01 / C++
FLOAT ↔ FIXED
Đo phần sai lệch do lượng tử hóa
Kiểm tra: nhiệt độ âm, biên số, giá trị biến đổi nhanh.
02
TB ↔ RTL
So từng đầu ra theo valid và latency
Mục tiêu: khớp bit. Test reset, tràn, thiếu mẫu, gián đoạn valid.
03
BOARD ↔ REF.
Kiểm tra giao tiếp và kết quả tích hợp
Dùng cùng test vector; kiểm thứ tự mẫu, dữ liệu nhận và log đầu ra.
Cùng dữ liệu và quy tắc số học, mỗi tầng trả lời một câu hỏi riêng.
​
​
​
Notes: Nhóm dự kiến kiểm chứng theo ba tầng, dùng cùng bộ dữ liệu để thuận tiện truy vết. Tầng thứ nhất nằm trong C++, so mô hình số thực với mô hình số cố định. Mục đích là đánh giá phần sai lệch thêm do lượng tử hóa và kiểm tra các miền giá trị khó, chẳng hạn nhiệt độ âm, gần biên biểu diễn hoặc thay đổi nhanh.
Tầng thứ hai dùng testbench, viết tắt là TB trên slide, để kiểm tra RTL. Với mỗi đầu vào hợp lệ, testbench xác định đầu ra cần so và thời điểm đầu ra xuất hiện. Mục tiêu là khớp bit với reference fixed, không chỉ gần nhau về giá trị. Ngoài phép tính, phải kiểm cả reset, tràn số, trạng thái chưa đủ mẫu và các khoảng gián đoạn valid. Khi có khoảng nghỉ mà không nhận mẫu, bộ đệm không được tự hiểu đó là một mẫu mới.
Tầng thứ ba chạy cùng dữ liệu trên board và đối chiếu với reference. Tầng này kiểm thêm giao tiếp, thứ tự các mẫu, cách đóng gói dữ liệu và log đầu ra. Một lõi đúng trong mô phỏng vẫn có thể tích hợp sai nếu truyền dữ liệu sai dấu hoặc sai thứ tự byte. Vì vậy ba tầng bổ sung cho nhau và mỗi tầng có một câu hỏi kiểm chứng cụ thể.

## Slide 12: Demo bằng cách phát lại dữ liệu
Phát nhanh chuỗi lịch sử, vẫn giữ thứ tự thời gian.
Kịch bản đề xuất; chưa có kết quả chạy board hoặc giao diện demo thực.
PC / CSV
Gửi lần lượt các mẫu đến t
UART nếu board phù hợp
FPGA
Nhận mẫu Tính T̂(t+3)
Gửi kết quả về PC
PC / ĐỐI CHIẾU
Dự báo ↔ thực tế theo timestamp
Ghi log và hiển thị
PC có nhãn T(t+3) trong CSV để đánh giá; nhãn tương lai không được gửi vào FPGA. Board, giao tiếp và mức demo tối thiểu cần chốt với thầy.
Notes: Kịch bản demo dự kiến là phát lại dữ liệu lịch sử từ máy tính. Nhóm không cần chờ mỗi giờ mới có một mẫu, nhưng vẫn giữ nguyên thứ tự của chuỗi. PC đọc CSV, gửi các mẫu lần lượt vào FPGA. UART là một phương án dự kiến nếu board và công cụ hỗ trợ thuận tiện; giao tiếp cuối cùng sẽ chốt khi biết phần cứng.
Sau khi nhận đủ lịch sử, FPGA tính dự báo và gửi kết quả về. PC ghi log, ghép dự báo với thời điểm mục tiêu rồi đối chiếu với nhiệt độ thực trong CSV. Có thể hiển thị kết quả để người xem nhận ra các đoạn dự báo tốt hoặc sai lệch lớn. Đây mới là kịch bản thiết kế; nhóm chưa có giao diện hay kết quả chạy board để trình diễn ở buổi này.
Điều quan trọng là PC có thể biết toàn bộ dữ liệu lịch sử để đánh giá, nhưng ở mỗi bước chỉ được truyền những mẫu đến thời điểm t vào FPGA. Nhãn tại t cộng ba không được đưa vào đầu vào của phép dự báo. Như vậy việc phát nhanh chỉ rút ngắn thời gian demo, vẫn giữ được điều kiện sử dụng dữ liệu quá khứ của bài toán.

## Slide 13: 12 tuần, bốn mốc bàn giao
TUẦN 1–3
Dữ liệu
Học nền tảng CSV sạch Hai baseline
TUẦN 4–6
Mô hình C++
Hệ số, validation Chọn đặc trưng Bắt đầu fixed
TUẦN 7–9
RTL + testbench
Lõi tính toán Đối chiếu bit Chuẩn bị tích hợp
TUẦN 10–12
Board + báo cáo
Demo, đánh giá cuối Tài nguyên mạch Giới hạn và kết luận
Mỗi giai đoạn có sản phẩm chạy được; lịch báo cáo buổi 2 theo thông báo của thầy.
​
​
​
​
Notes: Nhóm chia mười hai tuần thành bốn giai đoạn với sản phẩm cụ thể. Ba tuần đầu tập trung học những kiến thức cần dùng, lấy và kiểm dữ liệu, tạo CSV sạch cùng hai baseline. Đây là bước quan trọng vì nếu chuỗi thời gian sai thì mô hình và RTL có thể cùng cho ra một kết quả không có ý nghĩa.
Trong tuần bốn đến sáu, nhóm xây chương trình C++, tìm hệ số, thử đặc trưng trên validation và bắt đầu đánh giá số cố định. Tuần bảy đến chín dành cho lõi RTL, testbench và đối chiếu bit. Song song với mô phỏng, nhóm chuẩn bị giao tiếp và điều kiện tích hợp để không dồn toàn bộ việc board vào cuối kỳ.
Ba tuần cuối dùng để hoàn thiện demo, đánh giá cuối trên tập test, lấy báo cáo tài nguyên và tổng hợp các giới hạn. Mỗi giai đoạn phải có thứ có thể chạy hoặc kiểm tra, chẳng hạn file dữ liệu hợp lệ, hệ số kèm phép đánh giá, hoặc testbench khớp reference. Đây là lịch dự kiến theo tuần thực hiện; ngày báo cáo buổi hai sẽ được điều chỉnh theo thông báo chính thức của thầy.

## Slide 14: Ba người, ba đầu ra phối hợp
NGƯỜI 1
Dữ liệu + C++
CSV · baseline Hệ số · MAE · reference
RỦI RO: THIẾU / LỆCH GIỜ
Kiểm và sửa chuỗi giờ trước khi tạo mẫu.
NGƯỜI 2
Số cố định + RTL
Buffer · lõi số học Tổng hợp · tích hợp board
RỦI RO: BOARD CHƯA RÕ
Hoàn thiện lõi độc lập và mô phỏng trước.
NGƯỜI 3
Kiểm chứng + demo
Vector · so bit Truyền nhận · log kết quả
RỦI RO: SAI SỐ CAO
Cả nhóm xét lại validation; báo cáo đúng kết quả test.
Cùng chốt: dữ liệu, hệ số, signedness, rounding/overflow, valid và latency.
​
​
​
Notes: Nhóm phân công theo ba mảng nhưng thống nhất giao diện chung từ đầu. Người thứ nhất phụ trách dữ liệu và C++, tạo CSV, baseline, hệ số, MAE và reference. Rủi ro chính ở mảng này là giờ bị thiếu, lặp hoặc không cùng chuẩn thời gian; cần phát hiện và xử lý trước khi tạo mẫu, không chỉ xóa một dòng rồi coi các dòng còn lại là liên tiếp.
Người thứ hai phụ trách số cố định và RTL, gồm bộ đệm, lõi số học, tổng hợp và phối hợp tích hợp board. Khi board chưa rõ, vẫn có thể làm lõi tính toán độc lập và kiểm chứng bằng mô phỏng trước. Người thứ ba phụ trách testbench và demo, từ test vector, so bit đến truyền nhận và log kết quả. Rủi ro mô hình có sai số cao là trách nhiệm của cả nhóm: cùng xem lại trên validation và báo cáo trung thực kết quả cuối trên test.
Ba người cần cùng hiểu định dạng dữ liệu và hệ số, dấu của số, quy tắc làm tròn và tràn, valid và latency. Các thỏa thuận này giúp mã C++, RTL và testbench khớp nhau. Trước khi thuyết trình, nhóm thay nhãn Người một, Người hai, Người ba bằng tên thành viên thực tế.

## Slide 15: Một dự báo, hai điều cần chứng minh
Mô hình tuyến tính → nhiệt độ +3 giờ
01 Chất lượng dự báo
So với baseline trên dữ liệu chưa dùng để huấn luyện.
02 Độ đúng phần cứng
RTL khớp mô hình tham chiếu số cố định.
Xin thầy góp ý: phạm vi +3 giờ · board và công cụ · demo tối thiểu. Mở rộng độ ẩm/áp suất sau khi hoàn thành phần lõi.
​
Notes: Tóm lại, sản phẩm nhóm hướng đến là một hệ thống dự báo nhiệt độ sau ba giờ từ các giá trị quá khứ. C++ tìm hệ số của mô hình tuyến tính; FPGA thực hiện phép tính số cố định và đưa ra dự báo khi nhận đủ lịch sử. Nhóm cần có hai loại bằng chứng: đánh giá chất lượng dự báo với baseline trên dữ liệu chưa dùng huấn luyện, và chứng minh RTL khớp mô hình tham chiếu số cố định.
Ở buổi đề xuất này, nhóm xin thầy góp ý ba điểm để chốt phạm vi triển khai. Thứ nhất là bài toán dự báo một đại lượng nhiệt độ với đích ba giờ có phù hợp chủ đề được giao hay không. Thứ hai là board FPGA và công cụ nhóm sẽ sử dụng. Thứ ba là mức demo phần cứng tối thiểu cần có ở cuối kỳ. Phần bổ sung độ ẩm hoặc áp suất chỉ được thực hiện khi phần lõi đã hoàn thành và được kiểm chứng. Nhóm xin cảm ơn thầy và các bạn đã theo dõi.